:. Manutenção de notebooks: Desmontando um Toshiba A70

Os notebooks estão se tornando um ítem cada vez mais popular, muitas vezes substituindo o desktop. Um dos principais fatores que vem impulsionando este crescimento é a redução da diferença de preço em relação a um desktop. Os notebooks mais baratos chegam a custar R$ 2200 (julho de 2006), já com 512 MB de RAM e leitor de DVD. Este é quase o mesmo que pagaríamos por um desktop de configuração razoável, com no-break e um monitor LCD. Como o notebook consome menos energia, parte da diferença acaba sendo amortizada ao longo dos anos na forma de uma pequena economia na conta de luz. Apesar disso, um dos principais problemas com relação aos notebooks continua sendo a manutenção. Antigamente, existia o mito de que, apesar de mais caros, os notebooks eram construídos com componentes de melhor qualidade e que, por isso, raramente davam problemas. Isso pode ter sido verdade no passado, mas, hoje em dia, com modelos cada vez mais baratos e fabricantes trabalhando com margens cada vez mais estreitas, os notebooks apresentam tantos problemas de hardware quanto os desktops, ou talvez até mais. Caímos então no alto custo da manutenção. Uma simples limpeza pode custar mais de 350 reais numa autorizada. Uma troca de tela custa quase metade do valor de um equipamento novo e assim por diante. Muita gente acaba vendendo notebooks com telas apagadas ou problemas de travamento a preço de banana, quando o problema é na verdade simples de remover. De certa forma, o hardware de um notebook é muito similar ao de um desktop. O notebook tem barramento AGP, usa memória DDR e possui até slots PCI (na forma do encaixe mini-PCI, usado normalmente para a placa wireless e do slot PC-Card). A grande diferença é que no notebook quase tudo é miniaturizado, o que leva ao uso de componentes mais compactos e que consomem menos energia. Ao contrário dos desktops, as telas LCD dos notebooks não utilizam o conversor analógico-digital. Elas são digitais por natureza, o que economiza componentes e reduz o consumo. Os pentes de memória também são miniaturizados. Antigamente, os pentes de memória para notebook eram muito caros, com alguns fabricantes cobrando preços extorsivos pelos upgrades, mas atualmente os preços estão muito mais próximos dos pentes tradicionais. Na maioria dos notebooks, é fácil substituir o HD ou instalar mais um pente de memória. Em alguns modelos, o compartimento do cooler também está bem acessível o que facilita a limpeza (aquele problema clássico, do notebook começar a travar ou desligar depois de um ano de uso, é quase sempre causado justamente pelo acúmulo de sujeira). Este tutorial é o primeiro de uma série sobre manutenção de notebooks, onde vou abordar a desmontagem de diversos modelos, substituição de peças, upgrades e resolução de problemas diversos. Para começar, vamos a um tutorial de desmontagem do Toshiba A70, um modelo que geralmente precisa de bastante manutenção. Cada notebook possui um procedimento de desmontagem ligeiramente diferente, mas os passos básicos podem ser resumidos ao seguinte: 1- Remova a bateria e abra os compartimentos do HD e memória e/ou placa wireless. 2- Remova o HD, drive de CD/DVD e a placa wireless, sem se esquecer de desconectar os cabos da antena, que é integrada à tela. Tome muito cuidado com os conectores, cabos, flats, etc. pois eles são fáceis de quebrar e muito difíceis de substituir. 3- Remova todos os parafusos da parte inferior da carcaça. Quase sempre existem alguns escondidos no compartimento da bateria, HD, memória ou placa wireless. Em alguns casos, o drive ou HD é preso por um parafuso embaixo do teclado. 4- Todo notebook possui um protetor removível entre a tela e o teclado, algumas vezes bem duro de desencaixar. Depois de removê-lo, você pode retirar o teclado, o que vai lhe dar acesso à placa mãe e outros parafusos. 5- Remova a tela com cuidado, depois de desconectar todos os cabos e remover os parafusos que a prendem à carcaça. 6- Desconecte o flat do touchpad e das caixas de som e remova a parte superior da carcaça, tomando cuidado para não deixar dentes no plástico. 7- Remova o restante dos parafusos e outras placas visíveis e retire a placa mãe. Em alguns casos o cooler e o processador estão bem acessíveis e podem ser removidos logo no início da desmontagem, mas em outros você só tem acesso a eles depois de remover a placa mãe. Vamos então à desmontagem do A70, nossa "vítima" de hoje. Ele usa um processador Pentium 4 de 3.06 GHz, por isso é bem pesado e utiliza dois exaustores: O primeiro passo é virar o note e remover os protetores do compartimento da placa wireless, do HD e a bateria. O protetor do HD inclui um encaixe plástico além dos dois parafusos, por isso é um pouco duro de remover: O próximo passo é remover o HD. Ele é preso pelos mesmos dois parafusos que prendem o protetor. É só puxar com cuidado: A placa wireless é instalada no um slot mini-PCI, presa por duas presilhas, similares às do pente de memória. Tome cuidado ao desconectar os fios da antena, pois os conectores são bastante frágeis. Aproveite para remover o pente de memória, caso instalado. Este notebook vem com 256 MB soldados à placa-mãe, por isso possui um único soquete vago para upgrade de memória. Muitos modelos possuem dois. Remova em seguida o drive de DVD, que é preso pelo parafuso ao lado da etiqueta de identificação. Em quase todos os notebooks temos algo similar, com o drive preso por um único parafuso, na parte inferior e por isso fácil de remover: Com exceção dos drives "slim", usados em alguns notebooks ultra-compactos, os drives para notebooks são padronizados, permitindo que você substitua um drive com problemas, ou instale um gravador de DVDs muito facilmente. Aqui temos o drive do Toshiba A70, junto com o drive do HP NX6110. Veja que o conector e espessura dos dois são idênticos, a única coisa que muda é a presilha de metal que prende o drive à carcaça, presa a ele por dois parafusos. Basta trocar as presilhas e um drive pode ser usado no outro note sem problema algum. A única observação é que alguns notebooks antigos, com leitores de CD, não se dão muito bem com gravadores de CD e DVD, pois estes consomem mais energia. Chegamos então à parte mais chata, que é remover todos os demais parafusos da parte inferior. São 16 parafusos no total, fora os 4 que já removemos. Lembre-se de que é comum as lojas cobrirem alguns dos parafusos com as etiquetas de garantia, justamente para impedir a desmontagem. Não se esqueça dos dois parafusos dentro do compartimento da bateria e deste aqui, dentro do compartimento do HD que fica especialmente camuflado: Depois de terminar, vire o notebook. Agora vem o maior "segredo" da desmontagem de notes em geral. Para remover o teclado e continuar com o desmantelamento, você deve remover o protetor que fica entre a tela e o teclado. Em alguns notebooks, ele fica preso por parafusos na parte inferior (no HP NX6110, por exemplo, existem dois parafusos embaixo da bateria). Ele é preso por um conjunto de encaixes, por isso é bem duro de remover. É preciso usar um pouco de força, mas, ao mesmo tempo, ter muito cuidado para não quebrar ou danificar o acabamento. Neste modelo, o jeito mais fácil de remover é usar uma chave de fenda para desencaixar a parte sobre a base do monitor, primeiro um lado, depois o outro e depois puxar os dois simultaneamente: Remova agora os dois parafusos que prendem o teclado. Existe também uma trava no meio, que precisa ser solta usando a chave de fenda: O teclado é conectado à placa-mãe através de um cabo flat. Afrouxe os dois lados da trava para desconectá-lo. Nunca puxe o teclado de uma vez ao desmontar qualquer notebook, pois você pode arrebentar o flat (o que vai lhe obrigar a comprar outro teclado ou passar algumas horas tentando reparar o flat partido), ou, pior, danificar o conector na placa mãe: Neste ponto, você pode remover a tela. Puxe o cabo da antena wireless com cuidado (ele passa para o outro lado, através de uma abertura na carcaça), desconecte o cabo do LCD (ele possui um terra que é preso à carcaça por um parafuso) e depois remova os parafusos que prendem a tela. São quatro no total, dois na parte traseira, ao lado do conector da fonte e da entrada do modem e mais dois na parte metálica da base: Aqui temos o Toshiba sem a tela. Já vi gente usando o note assim, ligado a um monitor externo, depois de quebrar a tela e desistir de trocá-la por causa do preço ;). Em casos em que o LCD realmente quebra ou trinca, não existe outra saída senão realmente trocar a tela, o que muitas vezes sai mais da metade do valor do note. Mas, casos em que a tela está intacta e apenas a iluminação não funciona, são quase sempre sanáveis. A cobertura é presa por seis parafusos (dois na parte prateada e mais quatro na parte preta da carcaça). Além de removê-los, você deve desconectar o flat do touchpad e os dois conectores dos speakers: Em seguida vem a parte mais delicada, que é remover a cobertura, tendo o cuidado de não quebrar as travinhas, nem danificar o acabamento. Uma das formas mais práticas é usar uma chave de fenda bem fina para começar a soltar pela parte próxima ao encaixe da tela e depois usar um cartão magnético, ou uma paleta de violão para soltar o restante. Não use a chave de fenda, senão você vai deixar a carcaça cheia de dentes e arranhados. Se estiver preso em algum ponto, é provável que você tenha esquecido de remover algum dos parafusos nas etapas anteriores: Chegamos agora à parte final, que é remover a placa mãe. Comece tirando os quatro parafusos hexagonais dos conectores do vídeo e porta paralela: Remova agora o protetor do soquete PCMCIA (dummy card) e os dois parafusos pretos que prendem a placa mãe à carcaça: A placa é presa também pelo slot PCMCIA, pelo potênciômetro que ajusta o audio e as saídas de som. É preciso desencaixar com cuidado, usando a chave de fenda: Levante a placa e puxe-a com cuidado. Neste notebook o cooler do processador é preso à própria placa, na face inferior. Depois de remover a placa, retire os quatro parafusos prateados que prendem os exaustores do cooler: Vire a placa com cuidado, desconecte os dois cabos de força e remova os exaustores. O A70 usa um cooler duplo, com um dissipador sobre o processador e um dissipador auxiliar, ligado ao primeiro através de um hot-pipe. Muita gente acha que o segundo exaustor é para o chipset de vídeo ATI, mas ele é na verdade um chipset onboard, de baixo consumo, integrado ao chipset principal e que usa memória compartilhada. Na prática, não é muito melhor do que o vídeo onboard dos notebooks com chipset intel. Neste notebook o cooler é preso diretamente à placa mãe e a única forma de ter acesso a ele é fazendo uma desmontagem completa do notebook. O engenheiro que inventou este design devia estar com dor de barriga, ou com raiva do mundo, pois o cooler está na pior posição possível do ponto de vista da manutenção. Com o tempo, o cooler acumula poeira, o que prejudica a eficiência do sistema de ventilação, fazendo com que o processador superaqueça. Ao atingir uma temperatura limite, o notebook simplesmente desliga sozinho, levando embora qualquer trabalho não salvo. Em qualquer notebook, é recomendável limpar o cooler preventivamente a cada 6 meses ou um ano, de acordo com o volume de uso. Quanto maior é a dissipação térmica do processador, maior precisa ser a rotação do cooler, acentuando o problema. Os notebooks baseados em processadores Pentium 4 ou Athlon são os que precisam de limpezas mais freqüentes. O acúmulo de sujeira é de longe o motivo mais comum de problemas relacionados a travamentos e desligamentos espontâneos e as autorizadas chegam a cobrar R$ 350 por uma limpeza. Este A70 foi limpo a pouco mais de 4 meses e, mesmo assim, veja que a poeira já encobriu quase que completamente a abertura do cooler: Na hora de limpar, você pode usar um jato de ar comprimido (o ideal) ou, na falta deste, usar um pincel. Aproveite também para trocar a pasta térmica do processador a cada limpeza. Aqui temos a placa mãe depois de terminada a desmontagem: Em alguns notebooks é possível fazer upgrade do processador, substituindo-o por outro com clock ligeiramente maior. Isso nem sempre é recomendável, pois um processador mais rápido também consumirá mais energia, sobrecarregando os circuitos de alimentação e gerando superaquecimento. Mas, existem casos em que o upgrade pode ser feito sem maiores problemas, como ao substituir um Celeron por um Pentium do mesmo clock, ou ao substituir o processador por outro baseado numa arquitetura mais recente, que apesar do aumento do clock, tenha uma dissipação térmica similar. Verifique neste caso a compatibilidade da placa mãe. Uma dica na hora de remontar é que neste modelo as entradas para os parafusos possuem uma legenda. As com o "F3" são para os parafusos menores e as com o "F8" são pra os grandes. Nem todas as marcas utilizam estas legendas, mas quando presentes elas facilitam um pouco: Nesta primeira parte vimos como desmontar o A70. No próximo vou falar sobre como resolver problemas relacionados à tela. Como você viu, simplesmente trocar toda a tela é muito fácil, já que você a retira logo no início da desmontagem, mas quem é macho de verdade, abre e troca apenas o que está quebrado :). Em muitos casos, um simples ajuste no trimpot do FL-inverter pode lhe economizar mais de 500 reais. É como na velha piada: o técnico cobra R$ 1 para apertar o parafuso, e mais R$ 100 por saber qual apertar.

:. Manutenção de notebooks: Manutenção de telas de LCD

Depois dos problemas diversos gerados por acúmulo de sujeira e (possivelmente) os HDs, as

telas de LCD são os componentes que mais dão problemas nos notebooks.

É possível comprar telas de reposição diretamente com os fabricantes, mas o preço é quase

sempre proibitivo. Nos sites de leilão, é possível encontrar algumas telas usadas, geralmente

retiradas de notebooks com defeitos diversos e vendidas separadamente. As telas usadas são

uma opção mais palatável em termos de custo, mas é difícil encontrar o modelo exato, e você

nunca sabe qual é a real condição do equipamento antes de tê-lo em mãos.

Trocar uma tela é um procedimento relativamente simples. Você precisa fazer apenas uma

desmontagem parcial do notebook, removendo uma e instalando a outra. Mas, trocar a tela

inteira é quase sempre um desperdício, com exceção, claro, de situações onde o notebook cai e

o LCD realmente se quebra.

Em primeiro lugar, o LCD em sí é uma espécie de chip. A técnica de fabricação de um

processador e de uma tela de LCD são similares, a principal diferença é que o processador é feito

sobre o waffer de silício, enquanto uma tela de LCD é feita sobre silício amorfo, ou seja, uma

placa de vidro. Numa tela de matiz ativa, temos um transístor para cada ponto da tela (cada

pixel é formado por três pontos) e um pequeno sulco, onde é depositado o cristal líquido.

Os cristais líquidos são substâncias que tem sua estrutura molecular alterada quando recebem

corrente elétrica. Em seu estado normal, estas substâncias são transparentes, mas ao receberem

uma carga elétrica tornam-se opacas, impedindo a passagem da luz. A função de cada transístor

é controlar o estado do ponto correspondente, aplicando a tensão correta para cada tonalidade:

Os LCDs mais simples, como os usados em relógios e palmtops com tela monocromática,

utilizam uma camada refletora, instalada na parte traseira, que simplesmente reflete a luz

ambiente. Existem casos de LCDs coloridos que utilizam o mesmo princípio (como o usado no

Game Boy Advance), mas os LCDs usados nos notebooks sempre utilizam iluminação traseira.

Temos aqui uma tela de LCD de notebook desmontada. Veja que ela é apenas parcialmente

transparente. É graças à iluminação que você pode ver a imagem claramente:

Existem duas tecnologias de iluminação de telas LCD. A mais comum é o uso de lâmpadas de

catodo frio, um tipo de lâmpada florescente, ultra compacta e de baixo consumo. Alguns poucos

notebooks ultra portáteis, como o Sony Vaio TX2 utilizam LEDs para a iluminação da tela, uma

tecnologia que permite produzir telas mais finas, econômicas e duráveis, porém absurdamente

mais caras ;). Por enquanto, 99% dos LCDs utilizam as boas e velhas lâmpadas de catodo frio.

Assim como as lâmpadas florescentes domésticas, as lâmpadas de catodo frio trabalham com

uma tensão altíssima (geralmente 1300 volts) necessária para transformar os gases dentro da

lâmpada no plasma que gera a luz.

Nas lâmpadas florescentes é usado um reator para gerar a tensão necessária, enquanto num

notebook é usado o FL inverter, um tipo de reator ultra compacto, que transforma os 5 volts

fornecidos pela placa mãe nos 1300 volts ou mais usados pelas lâmpadas de catodo frio.

Para economizar energia e também para cortar custos, são geralmente usadas apenas duas

lâmpadas, nas duas extremidades da tela. Entre as duas, temos uma tela difusora, que se

encarrega de espalhar a luz uniformemente por toda a tela.

A tela de LCD em si é extremamente durável, normalmente precisando de troca apenas quando

é trincada ou quebrada. As lâmpadas de catodo frio possuem uma vida útil estimada em entre

10 mil horas (nos notebooks mais antigos) e 30 mil horas (nos notebooks atuais) de uso

contínuo. Temos ainda o FL inverter, cuja vida útil é quase sempre menor que a da lâmpada e a

placa de circuito contendo o controlador da tela.

Próximo >>

O defeito mais comum é a tela simplesmente "apagar", devido a falhas no sistema de

iluminação. Olhando para a tela sob luz forte, você percebe que ela está funcionando, mas sem a

iluminação não é possível vez com clareza.

Os problemas de tela apagada são quase sempre causados pelo FL Inverter. O FL Inverter

raramente "queima", ele apenas perde eficiência com o uso, passando a fornecer uma tensão

um pouco mais baixa que o normal. Com as lâmpadas de catodo frio é "tudo ou nada", se a

tensão fornecida for apenas um pouco abaixo da normal, elas simplesmente não acendem.

Mesmo ao reduzir a luminosidade da tela (o que é feito reduzindo a luminosidade das luzes), é

reduzida apenas a amperagem e não a tensão. Revisando: a amperagem determina a

quantidade de energia que é fornecida, enquanto a tensão determina a vazão. Fazendo uma

analogia com um rio, a tensão seria o comprimento do rio, enquanto a amperagem seria a vazão

de água. É possível tanto ter uma tensão muito alta e uma amperagem muito baixa (como na

saída do FL Inverter), quanto uma amperagem incrivelmente alta e uma tensão muito baixa,

como no caso de um processador Pentium 4. Os 1300 volts de saída do FL Inverter podem

eletrocutar uma pessoa, enquanto uma bateria de carro (que utiliza apenas 12 volts, porém com

amperagem muito mais alta), é inofensiva.

Continuando, embora muito mais raro, existem casos em que as próprias lâmpadas queimam.

Como é improvável que as duas queimem exatamente ao mesmo tempo, a tela ficará apenas

"meio apagada", com um lado bem mais escuro que o outro. Em geral, apenas cerca de 5% dos

defeitos de tela apagada são causados por queima das lâmpadas. O maior culpado é mesmo o FL

Inverter.

Existe também uma pequena possibilidade do problema ser com a placa controladora, dentro da

tela, ou com o próprio chipset de vídeo ou outro componente na placa mãe, o que pode causar

sintomas diversos, desde a falta de uma das três cores primárias (deixando a tela com as cores

alteradas), até distorções diversas na imagem.

O primeiro passo para consertar a maioria dos defeitos é desmontar a tela. Na maioria dos casos,

é possível desmontar a tela diretamente, sem precisar removê-la da carcaça do note. Mas, é

muito mais fácil e recomendável trabalhar na tela depois de removê-la:

Toda tela de notebook é desmontável, porém nem sempre isso é muito simples, pois temos

sempre uma combinação de parafusos, encaixes e partes coladas.

A primeira coisa é encontrar e remover os parafusos. Eles são sempre escondidos embaixo das

borrachinhas de apoio ou adesivos. Comece localizando e removendo cada com a ajuda da chave

de fenda:

Na hora de remontar o monitor, use um pequeno pingo de cola branca em cada uma das

borrachinhas. Isso ajuda a cola-las novamente.

Neste monitor da HP, por exemplo, temos um total de 12 parafusos: 4 na parte inferior, 4 na

parte superior e mais 2 de cada lado:

Este esquema, de um dos manuais da IBM, mostra as posições dos parafusos na tela de um

Thinkpad T40:

Depois de remover todos, os parafusos, use um cartão magnético para desencaixar a parte

frontal do bezel. Evite usar a chave de fenda, pois ela pode escorregar e fazer um risco "lindo" na

tela. Normalmente, além dos encaixes, os fabricantes usam cola ou algum tipo de adesivo, o que

torna alguns pontos bem duros de descolar.

Aqui temos a tela aberta:O FL Inverter é uma plaquinha localizada na base da tela. Como ele é um componente que

trabalha com alta tensão, ele vem sempre protegido por uma capa plástica.

Trocar o FL Inverter é uma tarefa simples, basta remover qualquer parafuso que o prenda à

carcaça e soltar os dois conectores.

O FL Inverter é uma peça relativamente barata, que custa de US$ 60 a US$ 120, dependendo do

modelo. Aqui no Brasil, os preços variam muito, de acordo com onde pesquisar. É possível

também encontrar alguns com bons preços nos sites de leilão.

Se você tem um cartão de crédito internacional, a melhor opção é comprar diretamente no

exterior. Pesquisando pelo part number (que quase sempre vem decalcado, ou impresso num

adesivo), ou pelo modelo do note, você encontra diversas lojas que vendem peças de reposição,

como a http://www.sparepartswarehouse.com/,           http://www.impactcomputers.com e      a

http://www.laptoprepairco.com. Muitas delas enviam para o Brasil. Como se trata de um

componente pequeno e barato, muitas vezes você nem vai precisar pagar os 60% de imposto.

É possível também ajustar a tensão de saída do FL Inverter, o que pode ser usado como uma

solução emergencial, quando não encontrar outro para reposição, ou quando o preço for

proibitivo.

Removendo a capa plástica, você encontra um potenciômetro (similar ao encontrado no laser

dos drivers de CD-ROM) que permite ajustar a tensão de entrada do inversor. Girando-o para o

sentido horário você aumenta a potência e para o sentido anti-horário a diminui.

Quase sempre, em casos onde o inversor não está queimado, você pode extender a vida útil do

FL inverter aumentando um pouco a tensão de entrada. Gire o potenciômetro cerca 10 graus no

sentido horário (ou seja 1/36 de uma volta completa, bem pouco). Em seguida, remonte a tela e

faça o teste.

Se a tela voltar a apagar depois de algumas semanas de uso, você pode repetir o procedimento

mais uma vez. Se ela falhar novamente depois de algum tempo, é hora de realmente trocar o FL

Inverter.

O potenciômetro é extremamente sensível, por isso você deve sempre ajustá-lo em pequenos

incrementos. Se você quiser um exemplo "marcante" do que acontece ao aumentar muito a

tensão de entrada do FL Inverter, pegue um drive de CD condenado, desmonte e procure pelo

trimpot, um parafusinho parecido com o regulador de tensão do FL Inverter, instalado próximo à

lente do laser. Dê uma ou duas voltar completas, em sentido horário e monte novamente o drive.

Ao ligar o micro e colocar um CD qualquer no drive, você vai ouvir um "vuuuummmm", seguido

por um estalo e um leve cheiro de queimado. Desmonte novamente o drive e você verá vários

componentes queimados próximos ao laser. O drive foi inutilizado de vez.

É mais ou menos isso que acontece ao aumentar demais a saída do FL inverter num notebook.

Você pode queimar as lâmpadas, queimar de vez o próprio FL inverter, ou mesmo sobrecarregar

os circuitos de alimentação na placa mãe, possivelmente inutilizando o equipamento. Como

disse, ao ajustar o FL inverter, todo o cuidado é pouco. Você foi avisado.

<< Anterior Próximo >>

Em casos onde o problema é com as lâmpadas, ou com o LCD em si, prossiga a desmontagem,

removendo os parafusos que prendem a tela à carcaça:

Uma dica é que em casos de telas quebradas, sai muito mais barato comprar um LCD de

segunda mão (trocando apenas o LCD e aproveitando a carcaça) do que comprar a tela

completa. Em geral, cada fabricante trabalha com alguns poucos modelos de telas diferentes,

mudando apenas a carcaça de um modelo para o outro. Muitas vezes, o mesmo modelo de LCD é

usado em notebooks de três ou quatro marcas diferentes. Se a tela for do mesmo tamanho e

usar o mesmo conector, é quase certeza que ela pode ser usada.

No caso desta tela da HP, o LCD é preso à carcaça por seis parafusos, quatro na base e mais dois

na parte superior. Depois de remover a tela, você precisa retirar mais quatro parafusos, que

prendem as dobradiças:

As antenas da placa wireless fazem parte da carcaça, e não da tela em si, por isso você não

precisa se preocupar com elas ao substituir a tela. Apenas tome cuidado com os fios, pois eles

são bastante frágeis.

Aqui temos a tela desmontada, esperando para ser substituída:O alumínio que quase sempre envolve a tela serve como refletor, para evitar qualquer perda de

luz e, ao mesmo tempo, como uma proteção para a tela enquanto está fora da carcaça.

Neste modelo ele é colado pelas bordas e por isso dá um bom trabalho removê-lo. É preciso usar

um estilete para ir descolando cuidadosamente:

Aqui temos a placa lógica da tela. A parte branca é o difusor, responsável por espalhar a luz

gerada pelas lâmpadas de catodo frio:

Note que o cabo flat e os fios do conector da placa mãe são bastante frágeis, por isso inspiram

cuidado redobrado.

Copyright 2003 Carlos E. Morimoto, http://www.guiadohardware.net ­ Todos os direitos reservados